OPSÆTNING AF ET WLAN ACCESSPOINT, ROUTER eller REPEATER

Der er nogle ting som kan være svært:

1) At komme ind i dit Accespoint’s indbyggede indstillingsprogram, for at ændre indstillingerne. For at kunne konnekte til den med internet explorer, skal man vide dens adresse og man skal sætte PCens IP til det samme subnet. (for forklaring af Subnet, se Appendix 1)

2) Hvis dit Accesspoint ikke har automatisk IP adresse hentning, skal den til sidst sættes op til din routers subnet.

3) Det kan også være svært at finde en user guide for opsætning af en WLAN Repeater -  se herfor Appendix 2.

1.1. Først skal man vide noget om det netværk som det hele er forbundet med

Denne ”ipconfig” info skal man bruge senere, så skriv det lige op når du har fundet det.

PCen skal være tilsluttet til din router og internet; vi bruger ikke WLAN AccessPointet endnu.

Åbn en kommandoprompt (start/kør/cmd) og skriv: ipconfig /all

viser f.eks:	IP.adresse…………...:	10.0.0.2           ( Her har PCen fået IP 10.0.0.2 fra routeren.

Undernetmaske……..:	255.255.255.0

Standardgateway…...:	10.0.0.1

DNS-servere…………:	212.242.40.3

212.242.40.51

1.2. Tilslut nu din PC direkte med LAN kabel til AccessPointet (ved Router brug LAN og ikke WAN port)

Man kan komme ind i Accesspointets setup-menu ved at koble den direkte til PCens netværkskonnektor og skrive dens IP adresse i en internet explorer. Men; for at kunne konnekte til den med internet explorer, skal man sætte PCens IP til det samme subnet.

Windows XP: Det gøres i Kontrolpanel > Netværksforbindelser > LAN > TCP/IP > egenskaber> Internetprotokol(TCP/IP)>

W7: Control Panel, Network and Internet> Change Adapter Settings (= Network Connections) > local Area Connection> Properties> Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4)>

W10: Settings> Network&internet> Ethernet> Change Adapter Options> local Area Connection> Properties>

1.2.1.  IP adresse

I exemplet her, er PCens IP adresse og DNS adresse sat op til automatisk. Dette skal ændres og sættes op til samme subnet som Accesspointets adresse.

Find IP adressen af dit Accesspoint i dens manual. Det kan være at AccessPointets IP adresse er blevet ændret fra standard (default) til noget andet, for at genere hackere. For at resette dit access-point fra noget ukendt til den ”default” indstilling (findes i manualen), skal man holde reset knappen ind i 5 sekunder.

# Ovislink WL-8000AP access point (Bluebirdy) har default IP sat op til 192.168.1.252

# Linksys WRT54G(L) router eller RE-1000 Wireless Extender har default 192.168.1.1

# Dlink DI-624 eller DI-524 router har standard IP sat op til 192.168.0.1

# Dlink DWL-2100AP accesspoint (VK net) eller DAP-1360 (VK-net3) eller  DWL-G700AP har IP standard sat op til 192.168.0.50

( & subnetmask 255.255.255.0 -> altså er subnettet 192.168.0.x  [x er et tal mellem 2 og 255] )

Så for at konnekte til Dlink skal PCen være indstillet til f.eks.:

IP 		192.168.0.51

subnetmask 		255.255.255.0

Standard gateway 	192.168.0.1

DNS server		192.168.0.1 (du kan også bare lade være at udfylde den her)

tryk OK for at lukke alle opsætingsvinduer.

1.2.2. Username & Password

Skriv så AccessPointets adresse i en InternetExplorer (for eksempel 192.168.0.50 for en DWL-2100AP ; du behøver ikke at skrive http:// foran tallene)

Første gang (efter reset) man kommer ind i Accesspointet, er user & password følgende (se manual):

Ovislink: bare ingenting & ingenting

Linksys: admin & admin, (eller root & admin med hacket Linux DD-WRT firmware)

Dlink: admin & ingenting

tryk enter.

Så er du inde i AccessPointets opsætningsmenu.

1.3. Opsætnings-menu

1.3.1. Menu ”Tools”

Nu skal skal du ændre opsætningsmenuens password (og evt navn), så folk ikke kan hacke dine opsætninger.

Husk det. Efter du har gemt det, skal AccessPointet rebootes. Log ind igen med det nye password.

1.3.2. Menu ”WLAN”

#  Kanal: nogle Accesspoint versioner har automatisk kanaloptimering. Hvis den ikke har det, skal du finde en kanal som ikke har et stærk signal fra for eks. naboen. Du kan bruge det gratis program inSSIDer (www.metageek.net/products/inssider/) til at scanne alle kanaler og se deres signalstyrke. (der fndes også et tilsvarende ældre program som hedder ”network Stumbler”, men dette virker ikke i W7, kun i XP)

#  SSID (navn) skift den fra ”default” eller ”Dlink” til et kælenavn, som du kan bruge til at finde dit netværk.

#  Security fra ingenting til een af følgende:

WPA-PSK, TKIP:   (WPA er rimelig sikker og meget udbredt)

64 hex characters, eller  8-63 ascii characters

WPA2:   	Dette er den nyeste og sikreste standard, men ikke alle PCer understøtter det. Nogle routere med hacket firmware (Linksys WRT54GL med DD-WRT firmware) virker kun med WPA2-AES.

WEP:  	(WEP er ikke ret sikker, så brug hellere WPA)

40 bits (= 10 hex characters), 128 bits (26 hex characters), 256 bits (58 hex characters)

WEP 128 is er en meget gammel standard, som virker ved de fleste PCer og operativsystemer .

#  Password (til WLAN connection security) fra ingenting (er for usikker imod hackere) til noget du kan huske.

1.3.3. Menu ”LAN”

Så skal man ændre Accesspoint´s adresse til et som den kan bruge til at komme på nettet, hvis den ikke har automatisk IP hentning.

I nogle tilfælde er det også nødvendigt at skrive DNS; typisk hvis DNS er forskellig fra StandardGateway.

I vores eksempel var vores subnet 10.0.0.x, altså bliver det for eksempel:

IP 		10.0.0.9

subnetmask 		255.255.255.0

Standard gateway 	10.0.0.1

DNS server		212.242.40.3

Det tager noget tid for Accesspointet at gemme de nye indstillinger, og en Linksys skal rebootes.

NB: Bagefter dette har man naturligvis tabt kontakten til den (fordi nu står du jo og snakker til den på den forkerte adresse) , så hvis du senere vil ind på Accesspointets opsætning igen skal PCen ændres til samme sub-gruppe som den; i vores exempel:

IP 		10.0.0.8

subnetmask 		255.255.255.0.

Standard gateway 	10.0.0.1

DNS server		ikke nødvendigt at udfylde

2.1.  Tilslut så AccessPointet til din router, sæt så din PC tilbage til automatisk, og find dit nye trådløse netværk.

Første gang skal man indføre din security key, derefter kører det bare af sig selv.

APPENDIX 1 : forklaring af Undernet maske (subnet mask).

Efter du har åbnet en kommandoprompt (start/kør/cmd) og skrevet: ipconfig /all

vises f.eks:	IP.adresse…………...:	192.168.1.7

Undernetmaske……..:	255.255.255.0

Standardgateway…...:	192.168.1.1

DNS-servere…………:	192.168.1.1

( I eksemplet har PCen fået IP adressen 192.168.1.7 fra routeren.

NB: Undernetmaske (subnet mask) er et slags filter for IP adressen; Eksempel:

|  | Dot-decimal Address | Binary |
| --- | --- | --- |
| Full Network Address | 192.168.1.7 | 11000000.10101000.00000001.00000111 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Network Portion | 192.168.1.x | 11000000.10101000.00000001.00000000 |

Standardgateway er routerens IP adresse på indersiden (LAN).

I eksemplet er det  192.168.1.1, og ganget med subnet mask giver det et subnet 192.168.1.x; det betyder at alle PCer skal have adresse 192.168.1.x [x er et tal mellem 2 og 253, og default er 100]

IP adresser til indersiden af routere (LAN) kan kun være [10.x.x.x] eller [192.16.x.x til 31.x.x], eller [192.168.x.x].

Hvis den ikke skal kunne komme på internet (lokal link), kan den være 196.254.x.x

IP adresser til ydersiden af routere (WAN) kan være alt.

DNS server er noget som deler adresser ud, og det kommer fra din internet udbyder eller din router. Man kan læse om det i http://en.wikipedia.org/wiki/DNS

APPENDIX 2 :  Opsætning af Wireless Extender (Repeater)

Når du har et Accespoint (som er tilsluttet en router) som ikke kan række langt nok, kan du udvide dens trådløse rækkevidde med en Extender/Repeater.

Det kan være meget svært at få dette til at virke, hvis man ikke er klar over hvordan det skal sættes op. Det står som regel IKKE i dens UserGuide at der skal bruges en bestemt opstart-rækkefølge.

Her er et exempel med en Linksys RE-1000 v1.5 Wireless Extender, som skal Extende et WLAN signal fra et Accesspoint med SSID ”VK-net2” :

Efter reset, tilslut den med LAN kabel til PC og åben browser på 912.168.1.1: user/passw= ingenting/admin.

Find den WLAN du vil have Extended (i dette eksempel VK-net2); Extenderens SSID vil blive det samme som signalet der bliver “extended”.

Vælg Security= wpa/wpa2 og udfyld Passphrase, som er password fra VK-net2.

NU SKAL DU SLUKKE Extenderen, SLUKKE VK-net2 ACCESSPOINT, REBOOT ROUTER, og starte dem op igen i denne rækkefølge; Router, Accesspoint, Extender.

Hvis du ikke gør dette, sker der en IPconflict; “duplicate IP 192.168.1.1” ( ESET internet security vil komme med en meddelese om det). Og det hjælper ikke at sætte IP adresse af Extender til fixed.

APPENDIX 3 :  At (mis-) bruge en router som accesspoint.

Da en router med inbygget WLAN som regel er billigere end et accesspoint, kunne det være smart at bruge sin gamle router som  accesspoint.

Du skal stortset igennem de samme ting som opsætning af et normal accesspoint, men forskellen er her:

En router har som regel 1 stik til internettet (WAN), og 4 stik (fra en switch) til LAN udgang.

Internet stikket skal IKKE tilsuttes til noget.

Tilslut en PC direkte med LAN kabel til 1 af de 4 LAN udgange, og gå ind i routerens opsætning.

Sæt WLAN op som normalt, med SSID og security osv.

Nu skal du ændre ”network setup” (ikke ”Internet setup”) ; set routerens IP til samme subnet som den rigtige router der er forbundet til internettet, og helt ude i kanten af området som den rigtige router deler ud fra dens DHCP, så den ikke bruger allerede existerende PCs IPadresser.

For eksempel: hvis den rigtige router har 192.168.1.1, og dens DHCP område er fra 100 til 199, skal den lokale IP adresse sættes op til 192.168.1.199 (eller nogle siger at den skal være udenfor i stedet, f.ex. 192.168.1.200?)

Slå DHCP fra i den router som nu skal bruges som accesspoint.

Nu kan du tilslutte 1 af de 4 LAN porte til den rigtige router.

Man kan også lave en ”network segregation” ved at koble den anden router efter den første.

Så skal man sætte dens WAN adresse til fixed IP i samme subnet som den førstes LAN port, og dens LAN side til et andet område end den første (for.eks. 192.168.2.x i stedet for 192.168.1.x).